## Slide 1
Chapter 6
带宽利用
(Bandwidth Utilization:
Multiplexing and Spreading)
Copyright © The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display.

## Slide 2
为达到特殊的目的，带宽利用是可用带宽的合理使用.
复用(multiplexing)可获得效率，扩频(spreading)可以到保密与抗干扰
Note

## Slide 3
6-1 MULTIPLEXING
只要连接两台设备的介质带宽比设备间传输所要求的带宽高时，该链路就可以被共享。复用就是是允许同时通过一条数据链路传输多个信号的一组技术。随着数据和电信应用的增加，通信量不断增加。
频分多路复用(Frequency-Division Multiplexing) 波分多路复用(Wavelength-Division Multiplexing) 同步时分多路复用(Synchronous Time-Division Multiplexing)
统计时分多路复用(Statistical Time-Division Multiplexing)
Topics discussed in this section:

## Slide 4
Figure 6.1 链路划分为通道
复用就是允许同时通过一条数据链路传输多个信号的一组技术
复用器MUX
分离器DEMUX
通道channel

## Slide 5
Figure 6.2 多路复用的分类

## Slide 6
Figure 6.3 频分多路复用
频分多路复用(FDM)

## Slide 7
FDM 是用来组合模拟信号的模拟多路复用技术.
Note

## Slide 8
Figure 6.4 FDM 过程

## Slide 9
Figure 6.5 FDM 分离示例

## Slide 10
假定一个语音通道占用的带宽是4 kHz，要将三个语音通道合并到一条带宽为 12 kHz( 20 ~ 32 kHz)的链路。使用频域图表示这一配置过程，这里假定不使用防护频带。
Solution
将三语音通道平移(调制)到不同的带宽，如图 6.6所示. 第一个信道使用 20~ 24kHz的带宽, 第二个信道使用24~ 28kHz的带宽，第三信道使用 28~ 32kHz的带宽。如图 Figure 6.6所示将他们合并.
Example 6.1

## Slide 11
Figure 6.6 Example 6.1

## Slide 12
有5个通道，每个通道的带宽是100-kHz 全部进行多路复用。如果通道之间需要10 kHz的防护频带以防止干扰，则链路的最小带宽是多少 ?
Solution
对于5个通道，至少需要4个防护频带。这意味着至少需要带宽
5 × 100 + 4 × 10 = 540 kHz,
如图6.7所示.
Example 6.2

## Slide 13
Figure 6.7 Example 6.2

## Slide 14
有4个数据通道(数字的), 每个通道的传输速率是1 Mbps, 使用1 MHz的卫星信道. 使用 FDM 设计一种合理的配置.
Solution
卫星信道是模拟的，将其划分为4个通道，每个通道的带宽是250-kHz 对每个 1 Mbps的数字信道进行调制，每4位调制为 1 Hz.一种解决方案是 16-QAM 。图 6.8 描述了一种可能的配置方案 .
Example 6.3

## Slide 15
Figure 6.8 Example 6.3

## Slide 16
Figure 6.9 模拟载波体系(Analog hierarchy)
频分多路复用(FDM)

## Slide 17
高级移动系统（Advanced Mobile Phone System ，AMPS) 使用2个波段，第一个波段是824 ~849 MHz 用于发送, 而 869 ~ 894 MHz 用于接收. 每一个用户在每个方向上都有 30 kHz 带宽. 3kHz语音使用FM调制，生成30kHz的调制信号。试问，可以有多少人同时使用移动电话?
Solution
每个波段是25 MHz. 如果将25 MHz 按 30 kHz划分, 可以得到 833.33个. 实际上，波段划分为832 通道. 在这些通道中, 42 个通道用于控制，意味着只有790个通道可用于移动电话用户。.
Example 6.4

## Slide 18
FDM 的其他应用：
AM；
FM
TV
1st generation GSM
Note

## Slide 19
Figure 6.10 波分多路复用
波分多路复用(WDM)
用于具有高数据速率传输能力的光缆
WDM在概念上与FDM相同，其原理也一样
差别是这些频率非常高

## Slide 20
WDM是合并多个光信号的模拟多路复用技术.
Note

## Slide 21
Figure 6.11 Prisms(棱镜) 在波分复用中的复用和分离器
在复用器上将多个光源组成单一光信号
在分离器上做相反的处理
光源组合与分离由棱镜完成。
WDM的一种应用是同步光纤网络(SONET)

## Slide 22
Figure 6.12 TDM
TDM是一个数字化的过程，它允许多个连接共享一条高宽链路
TDM在时间上共享，每个连接占用链路的一个时间片段。
TDM将不同源端的数字数据合并到一个时间共享的链路上。

## Slide 23
TDM是组合多个低速的通道为一个高速通道数据的复用技术.
Note
时分多路复用(TDM)

## Slide 24
Figure 6.13 同步时分复用(Synchronous time-division multiplexing)
每个输入连接的数据流被划分为多个单元，每个输入占用一个输入时隙。
一个单元可以是一位，一个字符或一个数据块
每个输入单元成为一个输出单元，占用一个输出时隙

## Slide 25
在同步TDM中, 链路速率是数据速率的 n 倍，并且比单元持续时间短 n 倍 .
Note

## Slide 26
在图6.13中, 每个输入连接的数据速率是 33 kbps. 一个单元为1位，试确定 : (a) 每个输入单元的时隙, (b) 每个输出单元的时隙 (c) 每个帧的时隙 ?
Solution
这些问题回答如下:
a. 每个输入连接的数据速率是 1 kbps，这就是说位持续时间是 1/1000 s 即1 ms. 输入时隙的持续时间是1 ms (与位持续时间相同).
Example 6.5
b. 每个输出时隙的持续时间是输入时隙的 1/3，这说明输出时隙的持续时间是1/3 ms.
c. 每个帧具有三个输出时隙，因此一个帧持续时间是 3 × 1/3 ms, 即1 ms..

## Slide 27
图 6.14 表示了4个输入数据流和1个输出数据流的同步TDM，数据单元是一位 . 试求 (a) 输入位的持续时间, (b) 输出为的持续时间, (c) 输出比特率 (d) 输出帧的速率.
Example 6.6
Figure 6.14 Example 6.6

## Slide 28
c. 输出比特率是输出位持续时间1/(4μs)的倒数，即 4 Mbps. 这也可从输出速率比输入速率快 4 倍这一事实推出，即输出速率= 4 × 1 Mbps = 4 Mbps.
d. 帧速率常与任一输入速率相同，因此帧速率是每秒1,000,000帧，因此我们发送没阵 4 位，所以我们可用复用证明前一结论，用每帧位的个数证明帧速率.
Example 6.6 (continued)
Solution
这些问题回答如下:
输入位的持续时间是速率的倒数:
1/1 Mbps = 1 μs.
b. 输出位持续时间是输入位持续时间的四分之一,
即 ¼ μs.

## Slide 29
将4个 1-kbps 的连接一起复用，每个单位为1 位. 试求 (a) 复用前一位持续的时间, (b) 链路传输速率, (c) 时隙持续时间 (d) 一帧持续时间.
Example 6.7
Figure 6.15 Interleaving

## Slide 30
Solution
答案如下:
a. 复用前一位持续时间是 1 / 1 kbps, 即 0.001 s (1 ms).
b. 链路速率是连接速率的4倍, 即 4 kbps.
c. 每个时隙持续时间是复用前每位持续时间的1/4, 即 250 μs. 注意：我们也可以从链路数据速率4 kbps来计算. ,位持续时间是数据速率1/4 kbps的倒数，即250 μs.
d. 帧持续时间总是与复用前一个单元持续时间，即1 ms. 我们也可以从另一个方法计算，此时每帧有4 个时隙，所以一个帧持续时间是 250 μs, 即 1 ms.

## Slide 31
4个通道使用TDM 实现复用。如果每个通道的发送速度是 100 字节 /秒，每个通道复用 1字节, 试画出链路中帧的传输情况，说明帧的大小、帧的持续时间、帧传输速度以及链路的比特率。
Example 6.8
Figure 6.16 Example 6.8

## Slide 32
Solution
复用器如图6.16所示。每帧从每个通道中传送1字节。所以每个帧的大小是 4 字节, 即 32 位。 因为每个通道发送速率是 100 字节/秒，一帧从每个通道中运送一个字节，帧传输速率必须是每秒 100 帧。所以，每帧的持续时间是1/100秒。链路每秒钟运送100帧，每帧包含32位，所以比特率是 100 × 32, 即 3200 bps。这实际上是每个通道的比特率(每个通道的比特率是100 ×8=800 bps )的4倍。

## Slide 33
复用器使用2位的时隙合并4个100-kbps。试画出任意4种输入的输出结果。 帧速率是多少？ 帧的持续时间是多少？比特率是多少？ 位持续时间是什么？
Solution
图 6.17 画出了任意4种输入的输出结果。由于每帧包含每个通道的2位，所以链路每秒钟传输50,000 帧。每帧的持续时间是1/50,000 s ，即 20 μs. 帧速率是50,000帧/秒，每帧运送 8 位; 比特率是50,000 × 8 = 400,000 比特，即 400 kbps，持续时间是 1/400,000 s, 即 2.5 μs. 注意：帧的持续时间是位持续时间的8倍，因为每帧运送8位。
Example 6.9

## Slide 34
Figure 6.17 Example 6.9

## Slide 35
Figure 6.18 空时隙(Empty slots)

## Slide 36
TDM的一个问题是：如何处理输入数据速率的差异（目前假定所有输入数据速率均相同）
解决方法：多级复用、多时隙分配、脉冲填充
Note

## Slide 37
Figure 6.19 多级复用(Multilevel multiplexing)

## Slide 38
Figure 6.20 多时隙(Multiple-slot multiplexing)

## Slide 39
Figure 6.21 脉冲填充(Pulse stuffing)
适用速率非整数倍的情况

## Slide 40
TDM另一个问题是：复用器和解复用器之间的同步问题。
解决方法：幁指示位
Note

## Slide 41
Figure 6.22 帧指示位(Framing bits)
帧同步

## Slide 42
有4个数据源，每个数据源每秒产生250个字符。如果交替的单元是 1个字符，每帧增加1个同部位，试确定 (a每个数据源的数据速率, (b) 每个数据源中每个字符的持续时间, (c) 帧速率, (d) 每帧的持续时间, (e) 每帧的位数 (f) 链路的数据速率.
Solution
回答问题如下:
a. 每个数据源的数据速率 250 × 8 = 2000 bps = 2 kbps.
Example 6.10

## Slide 43
b. 每个数据源每秒发送250个字符，所以每个字符的持续时间是 1/250 s, 即4 ms.
c. 每帧含有每个数据源的1个字符，意味着链路需要每秒发送 250帧，以保护每个数据源的传输率 .
d. 每帧的持续时间是1/250 s, 即 4 ms.注意每帧的持续时间与来自各个数据源的每个字符的持续时间相同。
每帧传送4 个字符和 1个 附件的同步位，这表示每帧 4 × 8 + 1 = 33 bits.
链路每秒钟发送250帧，每帧包含33位。这表示链路的数据速率是250 ×33，即8250 bps.
Example 6.10 (continued)

## Slide 44
两个通道，一个通道的比特率是100 kbps，而另一个通道的比特率是 200 kbps, 对它们实现多路复用。如何实现 ? 帧速率是多少 ? 每帧的持续时间是多少 ? 链路的比特率是多少 ?
Solution
可以为第一个通道分配1个时隙而为第二个动刀分配2个时隙，每帧传送3 bits. 由于它从第一个通道中传送1个位，所以帧速率是 100,000 帧/s × 3 , 即 300 kbps.
注意：由于每帧从第一个通道中传送1个位，第一个通道的比特率得到保持。因为每帧从第二通道中传送2个位，所以第二个通道的比特率也得到保持。
Example 6.11

## Slide 45
Figure 6.23 数字体系(Digital hierarchy)
数字体系
是美国标准
1.544Mbps是24*64kbps加上8kbps

## Slide 46
Table 6.1 DS 和 T 线路速率
DS-1等是服务名称，T线路是电话公司实现这些服务的线路（美国标准）

## Slide 47
Figure 6.24 用于电话线路多路复用的T-1线路

## Slide 48
Figure 6.25 T-1 帧结构

## Slide 49
Table 6.2 E 线路的速率（欧洲标准）
2nd generation GSM在频分多路后的每个子信道也使用TDM。

## Slide 50
Figure 6.26 TDM 时隙比较
统计时分复用

## Slide 51
6-2 扩频(SPREAD SPECTRUM)
在扩频系统(SS) 中,也把来自某些源端的信号组合在一起形成一个更宽的带宽，可是目的略有不同. 为达到此目的，扩频技术增加了冗余部分，扩展原始信号的频带满足每个站的需要.
跳频扩频（Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS)） 直接序列扩频（Direct Sequence Spread Spectrum Synchronous (DSSS)）
Topics discussed in this section:

## Slide 52
Figure 6.27 扩频(Spread spectrum)
对每个站点需要分配的带宽显然要比它所需要的带宽更大
原来的带宽B扩大到BSS必须由一个与原来的信号无关的过程来做。即，信号由源端生成后，扩频过程才发生。

## Slide 53
Figure 6.28 跳频扩频 (FHSS)

## Slide 54
Figure 6.29 FHSS中频率的选择

## Slide 55
Figure 6.30 FHSS 循环

## Slide 56
Figure 6.31 带宽共享(Bandwidth sharing)

## Slide 57
Figure 6.32 直接序列扩频(DSSS)

## Slide 58
Figure 6.33 DSSS 的例子