## Slide 1
13.1
第13章
有线局域网:以太网
Copyright © The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display.

## Slide 2
13.2
13-1 IEEE标准
1985年，计算机团体IEEE（电器与电子工程师学会）开始了一个项目，称为项目802，以设定标准使得不同制造商生产的设备之间能相互通信。项目802并不旨在 代替OSI或者英特网模式。相反，它说明了大多数局域网协议的物理层和数据链路层的功能。
该标准被美国国家标准协会ANSI所采用，1987年OIS也批准它为一个国际标准ISO8802
数据链路层
物理层
本节重点讨论的话题：

## Slide 3
13.3
图13.1 局域网的IEEE标准
LLC：流控、差控、部分成帧；所有局域网有统一的LLC，使得不同局域网可以互通，屏蔽不同的MAC子层。
MAC：媒体访问控制和部分成帧功能。

## Slide 4
13.4
图13.2 HDLC帧与LLC和MAC帧的比较

## Slide 5
13.5
13-2 标准以太网
最初的以太网是由施乐公司的Palo Alto研究中心（PARC）创建的。自此之后，它经历了四代的发展。我们将简单介绍标准（或传统）以太网。
MAC子层
物理层
本节重点讨论的话题：

## Slide 6
13.6
图13.3 以太网的四代发展

## Slide 7
13.7
图13.4 802.3的MAC帧
前导符：时钟同步；
帧分界符：帧的开始。

## Slide 8
13.8
Figure 13.5 最小长度和最大长度

## Slide 9
13.9
帧的长度:
最小值: 64 bytes (512 bits) ：不够则填充 最大值: 1518 bytes (12,144 bits)：当时存储器贵且防止站点独占介质
注意

## Slide 10
13.10
图13.6 用十六进制表示法表示的以太网地址的一个示例

## Slide 11
13.11
图13.7 单播地址和多播地址
单播地址，组播地址：

## Slide 12
13.12
第一个字节的最低位决定了地址的类型。如果该位是0，地址是单播地址，否则便是多播地址。
注意

## Slide 13
13.13
广播目的地址是多播地址的一个特例，它的所有位都是1。
注意

## Slide 14
13.14
确定下列目的MAC地址的类型：
a. 4A:30:10:21:10:1A b. 47:20:1B:2E:08:EE
c. FF:FF:FF:FF:FF:FF
解
为了知道地址的类型，我们必须看左边第二个十六进制数字。如果是偶数，那么地址是单播地址。如果是奇数，那么地址是多播地址。如果所有的数字都是F，那么地址是广播地址。因此，我们得到以下答案：
单播地址，(A)16＝( 1010 )2
组播地址，(7)16 =( 0111 )2
c. 广播地址。
例13.1

## Slide 15
13.15
写出MAC地址 47:20:1B:2E:08:EE 在线路上的发送次序。
解
地址被一个字节一个字节地从左向右发送，每个字节是一位一位地 从右向左发送的，如下所示
例13.2

## Slide 16
13.16
访问方法：标准以太网使用1-持续的CSMA/CD方法；
冲突时槽/时隙：2Tp+Tfr(jumming信号，可忽略)；标以太网10Mbps的冲突时槽是51.2us，以位来表示，是512ibt位时（64Byte，最小帧长）；
最大网段长度：大多数传输介质中，信号以2*108m/s，是空气中光速的2/3，则
最大长度=2/3*c*Tp= (2*108m/s)*(51.2us)=5120m;
考虑到中继器和接口的延迟以及发送jumming信号的延迟，传统以太网的最大长度减少为2500m，仅仅是理论的48%。
注意

## Slide 17
13.17
图13.8 标准以太网的分类
所有标准的实现都使用10Mbps的基带数字信号

## Slide 18
13.18
图13.9 标准以太网实现中的编码

## Slide 19
13.19
图13.10 10Base5: 粗缆以太网
收发器负责传输、接收和冲突检测；
最多分5个段，每段最大长度500米，使用中继器连接。

## Slide 20
13.20
图13.11 10Base2：细缆以太网
收发器通常是网卡NIC的一部分，安装在节点内部；
最多分5个段，每段最大长度185米，使用中继器连接。

## Slide 21
13.21
图13.12 10Base-T：双绞线以太网
物理星型，逻辑总线；
站点-Hub间是双绞线，一条发一条收，冲突发生在Hub内，即Hub代替了同轴电缆的位置；
双绞线最大长度100米。

## Slide 22
13.22
图13.13 10Base-F：光纤以太网

## Slide 23
13.23
表13.1 标准以太网实现的总结

## Slide 24
13.24
13-3 标准的变化
10 Mbps标准以太网在运行更高的传输速率之前已经经历了一些变化。这些变化事实上为以太网的发展开辟了一条新路，使得与其它高传输速率的局域网相比，以太网变得更有竞争力。
桥接以太网
交换式以太网
全双工以太网
本节重点讨论的话题：

## Slide 25
13.25
桥接以太网：以太网发展第一步是将局域网用网桥（bridge）分割，目的是提高带宽，分割冲突域。
注意

## Slide 26
13.26
图13.14 带宽共享
两个站轮流发送数据帧，可以认为平均每个站发送速率是5Mbps。

## Slide 27
13.27
图13.15 一个带有网桥的网络和不带网桥的网络
10Mbps的带宽在每个网段中被6个站点共享而不是12个站点。

## Slide 28
13.28
图13.16 一个带有网桥和不带有网桥网络的冲突域
冲突域更小，冲突概率大幅减少。

## Slide 29
13.29
图13.17 交换式以太网
N个端口的网桥就是一个2层交换机。
分割为N个冲突域，带宽仅由站点和交换机共享。

## Slide 30
13.30
图13.18 全双工交换式以太网
10Base5和10Base2是半双工，一个站点要么发送数据要么接收数据；10BaseT是双工的；
全双工中，站点与交换机之间是2条链路，一个发送，另一个接收。

## Slide 31
13.31
全双工交换式以太网不需要CSMA/CD，因为每个站点和交换机之间都是专用链路。
注意

## Slide 32
13.32
13-4 快速以太网
设计快速以太网是为了与诸如 FDDI或光纤通道等的局域网协议相竞争。IEEE在名为802.3u下创造了快速以太网。快速以太网是标准以太网的后向兼容，但是他的传输速度是100Mbps，快了10倍；并且保留相同的帧格式、最大最小帧长。
MAC子层 物理层
本节重点讨论的话题：

## Slide 33
13.33
向100Mbps过渡的总体思想是不触及MAC子层，所以放弃总线只保留星型；
半双工用Hub，全双工用Switch；
全双工下CSMA/CD不必要但保留为兼容。
注意

## Slide 34
13.34
图13.19 快速以太网拓扑

## Slide 35
13.35
图13.20 快速以太网的实现

## Slide 36
13.36
为了100Mbps速率，曼彻斯特编码需要200MHz带宽，双绞线介质不合适，所以需要重新设计编码方案；
三种实现1种编码方案表现不好，所以选择了3种不同的编码方案。
注意

## Slide 37
13.37
图13.21 快速以太网实现的编码
100BaseTx实现中，带宽好，选择MLT-3编码，但其没有自同步，所以增加4B/5B块编码实现同步。

## Slide 38
13.38
表13.2 快速以太网实现的总结

## Slide 39
13.39
13-5 千兆以太网
对传输速度更高的需求使得千兆以太网（1000 Mbps）应运而生。IEEE委员会称之为标准802.3z。目标：向前兼容、相同帧格式、保留最大最小帧长、支持快速以太网中的自动协商功能。
MAC子层 物理层
10千兆以太网
本节重点讨论的话题：

## Slide 40
13.40
在千兆以太网的全双工模式中，交换机每个端口有缓存区，使得不存在冲突，CSMA/CD不必要；
缺少冲突意味电缆长度的最大值取决于电缆中信号的衰减程度，而不是冲突检测过程。
注意

## Slide 41
13.41
在千兆以太网的半双工模式中，使用Hub和CSMA/CD；然而此模式下，网络的最大长度完全取决于最小帧长；
所以，采用3种方案：
1)传统方案：保留512bit最小帧长，数据速率是10Mbps的100倍，所以最大网段长度是2500/100=25米；
2)载波扩展方案：用填充载波扩展方法将最小帧长增加到512Byte，是512bit的8倍，所以网段长度25*8=200米；
3)帧突发方案：多个短帧用载波扩展效率低下，所以将连续的多个短帧组合成一个长帧传输。
注意

## Slide 42
13.42
图13.22 千兆以太网的拓扑结构

## Slide 43
13.43
图13.23 千兆以太网的实现

## Slide 44
13.44
图13.24 千兆以太网实现中的编码

## Slide 45
13.45
表13.3 千兆以太网实现的总结

## Slide 46
13.46
表13.4 10千兆以太网（IEEE802.3ae）实现的总结
10千兆以太网只在全双工模式下运行，不存在竞争，不使用CSMA/CD。