## Slide 1
第十九章
网络层：
逻辑寻址
Copyright © The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display.

## Slide 2
19-1 IPv4 地址
IPv4 地址 是一个32-bit地址，它唯一地与通用地定义了一个连接在因特网上的设备（例如，主机或是路由器）。
地址空间
标记法
分类寻址
无类寻址
网络地址转换 (NAT)
本节主题：

## Slide 3
IPv4 地址是 32 位长.
注意

## Slide 4
IPv4 地址是唯一的和通用的。
注意

## Slide 5
IPv4的地址空间是 232 或 4,294,967,296.
注意

## Slide 6
Figure 19.1 IPv4地址二进制标记法和十进制标记法

## Slide 7
数制系统在附录 B中学习。
注意

## Slide 8
将下列IPv4地址由二进制标记法转为点分十进制标记法。
Example 19.1
解
我们可将8位组用一个等价的十进制数代替（见附录B）并添加点来分隔。

## Slide 9
将下列IPv4地址由点分十进制标记法转为二进制标记法。
Example 19.2
解
将十进制数用等价的二进制数代替（见附录B）。

## Slide 10
寻找下列IPv4地址的标记法中的差错。
Example 19.3
解
a. 首位必须非0 (045).
b. Ipv4地址不能有多于四位.
c. 每个数必须小于等于 255（301在范围外）.
d. 二进制标记法与点分十进制标记法不能混用.

## Slide 11
在分类寻址中，地址空间被划为5类:
A, B, C, D和 E.
注意

## Slide 12
Figure 19.2 以二进制和点分十进制标记法求类

## Slide 13
求每个地址的类.
a. 00000001 00001011 00001011 11101111
b. 11000001 10000011 00011011 11111111
c. 14.23.120.8
d. 252.5.15.111
Example 19.4
解
a. 第一位是 0. 这是个A类地址。
b. 前2位是11，第三位是0，这是个C类地址。
c. 第一个字节是14（在0~127之间），这个地址是A类
d. 第一个字节是252（在240~255之间），这个地址是E类。

## Slide 14
Table 19.1 IPv4分类寻址块的个数与每块的长度

## Slide 15
在分类寻址中，大部分可用的地址都被浪费了。
注意

## Slide 16
Table 19.2 分类寻址的默认掩码

## Slide 17
这时的分类寻址被无类寻址所取代。
注意

## Slide 18
图19.3 表示了给一个小型商业公司分配一个由16个地址组成的地址块，用二进制标记法和点分十进制标记法表示。
我们可以看见对这个块实施了限制。地址都是连续的，地址的个数是2的次幂 (16 = 24), 而起始地址可用 16整除。 起始地址转换成十进制数是 3,440,387,360, 当它被16除，商是 215,024,210。
Example 19.5

## Slide 19
Figure 19.3 分配给一个小型组织机构16个地址的块

## Slide 20
在IPv4寻址中，块地址可用
x.y.z.t /n来定义，其中
x.y.z.t 定义了一个地址，而 /n 定义掩码.
注意

## Slide 21
用二进制标记法的起始地址可设置最右边的 32 − n 位都是0求得.
注意

## Slide 22
分配给某一小型组织机构一个地址块，我们已知块中一个地址是205.16.37.39/28，求该块的起始地址?
解
已知地址的二进制表示是
11001101 00010000 00100101 00100111
如果置最右边32-28位都是0，则得到块的起始地址
11001101 00010000 00100101 0010000
或 205.16.37.32.
这个块的实际情况，如图 19.3所示。
Example 19.6

## Slide 23
用二进制标记法的最后地址可设置最右边32 − n 位都是1求得。
注意

## Slide 24
求例 19.6中的最后地址。
解
已知地址的二进制表示是
11001101 00010000 00100101 00100111
如果置最右边32-28位都是1，则得到块的最后地址
11001101 00010000 00100101 00101111
或
205.16.37.47
这个块的实际情况，如图 19.3所示。
Example 19.7

## Slide 25
块中地址的个数可简单用公式232−n求得
注意

## Slide 26
求 例19.6中的地址个数
Example 19.8
解
N的值是28, 这就是说地址个数是 2 32−28 或16.

## Slide 27
求起始地址、最后地址和地址个数的另一种方法是用32位二进制（或8位十六进制） 数的掩码表示。当我们编制一个程序去求这些信息时，这特别有用。在例19.5中，/28可表示为
11111111 11111111 11111111 11110000
(28个1和4个0).
求
a. 起始地址
b. 最后地址
c. 地址个数.
Example 19.9

## Slide 28
解
a. 起始地址可用给定地址与掩码进行与运算求得，这里与运算是对应位逐位与操作，如果两位都是1，则与操作结果为1，否则为0.
Example 19.9 (续)

## Slide 29
b. 最后地址可用给定地址与掩码的反码进行或运算求得，这里或运算是对应位逐位或操作，如果两位都是0，则或操作结果为0，否则为1.
Example 19.9 (续)

## Slide 30
c. 地址的个数可由掩码求反，它的十进制数加1求得。
Example 19.9 (续)

## Slide 31
Figure 19.3 分配给一个小型组织机构的16个地址的块

## Slide 32
块中的起始地址通常不分配给任何设备；它用做向世界上其他部分表示该组织的网络地址。
注意

## Slide 33
Figure 19.5 北美电话网络层次结构

## Slide 34
Figure 19.6 IPv4地址中二级层次结构

## Slide 35
块中的每一个地址可看作二级层次结构：最左的n位（前缀）定义网络，最右的32-n位定义主机。
注意

## Slide 36
Figure 19.7 一个子网化网络中的配置和地址

## Slide 37
Figure 19.8 IPv4中三级层次结构

## Slide 38
给一个ISP 分配了起始地址为190.100.0.0/16 (65,536 个地址)的地址块。ISP需要按如下给3组客户分发这些地址：
a. 第一组有64个客户，每个需要256个地址；
b. 第二组有128个客户，每个需要128个地址；
c. 第三组有128个客户，每个需要64个地址。
设计这些子块，并求出分配后还有多少可用的地址？
Example 19.10

## Slide 39
解
图19.9 表示了该情况。
Example 19.10 (续)
组1
对于这组，每个客户需要256个地址，就是说需要用8位 (log2 256)定义每一台主机，那么前缀的长度是32 − 8 = 24。地址是

## Slide 40
Example 19.10 (续)
组2
对于这组，每个客户需要128个地址，就是说需要用7位 (log2 128)定义每一台主机，那么前缀的长度是 32 − 7 = 25。地址是

## Slide 41
Example 19.10 (组)
组3
对于这组，每个客户需要64个地址，就是说需要用6位 (log264) 定义每一台主机，那么前缀的长度是32-6=26。地址是
分配给该 ISP的地址个数: 65,536
由ISP分配的地址个数: 40,960
可用地址个数: 24,576

## Slide 42
Figure 19.9 由ISP分配和分发地址的例子

## Slide 43
Table 19.3 专用网络地址

## Slide 44
Figure 19.10 NAT实现

## Slide 45
Figure 19.11 NAT中的地址

## Slide 46
Figure 19.12 NAT地址转换

## Slide 47
Table 19.4 5列转换表

## Slide 48
Figure 19.13 ISP和NAT

## Slide 49
19-2 IPv6 地址
尽管有很多暂时解决问题的办法，但是因特网地址耗尽依然是长期存在的问题。这个问题与其他IP协议本身的问题一起，促使IPv6的提出。
结构 地址空间
本节主题：

## Slide 50
一个IPv6地址长度是128位。
注意

## Slide 51
Figure 19.14 IPv6 地址用二进制与十六进制冒号标记法

## Slide 52
Figure 19.15 缩短的IPv6地址

## Slide 53
将地址 0:15::1:12:1213 扩展成原来的地址。
Example 19.11
解
首先需要将两倍冒号左边与原来模式左边对齐，然后将两倍冒号右边与原来模式右边插入我们所需要多个0。
这就是说，原来的地址是

## Slide 54
Table 19.5 IPv6地址的类型前缀

## Slide 55
Table 19.5 IPv6地址的类型前缀（续）

## Slide 56
Figure 19.16 基于提供者的单播地址前缀

## Slide 57
Figure 19.17 IPv6中多播地址

## Slide 58
Figure 19.18 IPv6中保留地址

## Slide 59
Figure 19.19 IPv6中本地地址